## Slide 1: Δίκτυα Υπολογιστών ΗΥ 335α
Φροντιστήριο
Mac Layer
Άγγελος Ηλίας

## Slide 2: Άσκηση 1
Μετά από τρείς διαδοχικές συγκρούσεις (collisions) ενός πακέτου που μεταδίδει μια συσκευή σε ένα Ethernet, ποιά είναι η πιθανότητα η συσκευή αυτή να επιλέξει ένα backoff παράθυρο μεγαλύτερο από 2 χρόνο-θυρίδες (slots), δεδομένου ότι έχουν συμβεί αυτές οι 3 συγκρούσεις?

## Slide 3
O backoff αλγόριθμος επιλέγει τον αριθμό χρονοθυρίδων που θα περιμένει μέχρι να μεταδώσει από το
όπου m είναι ο αριθμός των συνεχόμενων συγκρούσεων που έχουν συμβεί.
Κ = {0,1} 1η σύγκρουση
Κ = {0,1,2,3} 2η σύγκρουση κτλ
Έστω Τ : το γεγονός να είναι ένας αριθμός από το σύνολο Κ

## Slide 4: Άσκηση 2
Έχετε 2 συσκευές Α & Β που χρησιμοποιούν slotted ALOHA σε ένα LAN. Είναι οι μόνες συσκευές σε αυτό το LAN. Η συσκευή Α έχει L πακέτα να στείλει το ένα αμέσως μετά το άλλο. Η συσκευή Β έχει Κ πακέτα, που χρειάζεται να στείλει επίσης το ένα μετά το άλλο. Υπολογίσετε την πιθανότητα η συσκευή Α να στείλει όλα της τα πακέτα πριν την συσκευή Β στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Ποιος είναι ο χρόνος αυτός? Υποθέσετε ότι τη χρονική στιγμή 0 οι δυο συσκευές ταυτόχρονα στέλνουν το 1ο τους πακέτο, και ασφαλώς συμβαίνει σύγκρουση. Ορίσετε τα σύμβολα που χρειάζεστε για το slotted ALOHA, δηλαδή τη διάρκεια του time slot (που αντιστοιχεί στον απαιτούμενο χρόνο για τη μετάδοση ενός πακέτου), και την πιθανότητα μιας συσκευής να αναμεταδώσει (retransmit) σε ένα slot.

## Slide 5
Έστω p η πιθανότητα να στείλει η συσκευή Α και (1-p) την πιθανότητα η συσκευή Β να μην προσπαθήσει μεταδώσει.
Έστω Τ : χρόνος διάρκειας ενός timeslot
Σε ένα slot η πιθανότητα η συσκευή Α να στείλει και η Β όχι είναι :
p(1-p)
Στο επόμενο slot έχω : κ.τ.λ
Άρα έχω πακέτα
Ο χρόνος συμπεριλαμβανομένου του πρώτου collision θα έιναι :

## Slide 6: Άσκηση 3
Οι συσκευές Α και Β είναι συνδεδεμένες στο Ethernet και έχουν μόνο ένα πακέτο να στείλουν η κάθε μία. Δεν υπάρχουν άλλες συσκευές στο Ethernet που να είναι συνδεδεμένες εκείνη την περίοδο. Ας υποθέσουμε ότι στο slot 0 δύο συσκευές στέλνουν πακέτο ταυτόχρονα και υπάρχει σύγκρουση (packet collision). Θεωρούμε ότι το slot αναφέρετε στην ελάχιστη χρονική περίοδο που χρειάζεται για την μετάδοση πακέτου και η κάθε μία από τις παρακάτω ακολουθίες ξεκινά με την ίδια αρχική σύγκρουση. Ποιες από τις 2 ακολουθίες είναι δυνατό να συμβεί?

## Slide 7
Ακολουθία Α :
slot 0 : Α και Β και οι δύο στέλνουν το πακέτο (first collision)
slot 1 : Α και Β και οι δύο σιωπούν (idle)
slot 2 : Α και Β και οι δύο στέλνουν το πακέτο (second collision)
slot 3 : Α και Β και οι δύο σιωπούν (idle)
slot 4 : A σιωπά , Β στέλνει (Επιτυχία)
Ακολουθία Β :
slot 0 : Α και Β και οι δύο στέλνουν το πακέτο (first collision)
slot 1 : Α και Β και οι δύο στέλνουν ( collision)
slot 2 : Α και Β και οι δύο στέλνουν ( collision)
slot 3 : A στέλνει , Β σιωπά (Επιτυχία)
slot 4 : Α και Β και οι δύο σιωπούν (idle)
slot 5 : A σιωπά , Β στέλνει (Επιτυχία)

## Slide 8
Ακολουθία Α:
Είναι δυνατή διότι αρχικά μπαίνουν στο back of μηχανισμόμε interval [0 1]. Επιλέγουν και οι 2 το 1, οπότε υπάρχει ξανά σύγκρουση στο slot 2 και διπλασιάζουν το back of interval σε [0 1 2 3] και ο Β επιλέγει το 1.
Ακολουθία Β:
Είναι δυνατή , διότι και οι δύο μπαίνουν στον back of μηχανισμό με interval [0 1]. Επιλέγουν και οι 2 το 0, όποτε υπάρχει ξανά σύγκρουση στο slot 1 και διπλασιάζουν το back of interval σε [0 1 2 3]. Επιλέγουν και οι 2 το 0 , οπότε υπάρχει ξανά σύγκρουση στο slot 2 και διπλασιάζουν το back of interval [0 1 2 3 4 5 6 7]. O Α επιλέγει το 0 και ο Β το 2

## Slide 9: Άσκηση 4
Έστω ένα LAN με slotted ALOHA στο οποίο είναι ενεργές M συσκευές . Ας ορίσουμε την αποδοτικότητα του LAN την πιθανότητα σε ένα slot να πραγματοποιείται επιτυχημένη μετάδοση. Το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί την πιθανότητα p με την οποία ο κόμβος μπορεί να στείλει ένα frame στην επόμενη σχισμή αν γίνει σύγκρουση. Ποια σχέση θα πρέπει να ικανοποιεί το p , ώστε η απόδοση του LAN να είναι τουλάχιστον Α?

## Slide 10
Στο συγκεκριμένο LAN η αποδοτικότητα του slotted
aloha είναι :
Μπορούμε να βρούμε τη μέγιστη αποδοτικότητα λύνοντας
το πρόβλημα βελτιστοποίησης
Βρείτε το p* το οποίο μεγιστοποιεί το
Οπότε θα έχουμε μέγιστη αποδοτικότητα Α* για p*
Έτσι το πρόβλημα διακρίνεται σε 3 περιπτώσεις :
Για Α = Α* , το ζητούμενο p=p* (Μέγιστη απόδοση )
Για Α > Α* , δεν υπάρχει p που να ικανοποιεί τη σχέση.
Για Α < Α* , πρέπει να ισχύει p<p* (δίκτυό μας έχει μικρότερη απόδοση από την μέγιστη εφικτή, επειδή συχνά το κανάλι εκπομπής μένει αχρησιμοποίητο.